Приложение

к Решению Совета Пинеровского муниципального образования

№ 16/02 от   22.07.2022 г.

| Заказчик: Администрация Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области | Муниципальный контракт № 1ПКР от 11 апреля 2022 года |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПИНЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.	ПЛАН РАЗВИТИЯ Пинеровского МО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	9

3.1.	Положение Пинеровского МО в системе расселения Балашовского муниципального района Саратовской области	9

3.2.	Социально-экономическая характеристика Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	10

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	13

4.1.	Характеристика существующего состояния системы водоснабжения	13

4.2.	Характеристика существующего состояния системы водоотведения	15

4.3.	Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения	16

4.4.	Характеристика существующего состояния системы газоснабжения	16

4.5.	Характеристика существующего состояния системы электроснабжения			17

4.6.	Характеристика существующего состояния системы связи	17

4.7.	Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории		18

5.	МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

5.1.	Критерии доступности для населения коммунальных услуг	26

5.2.	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (величины новых нагрузок)	26

5.3.	Показатели качества коммунальных ресурсов	27

5.4.	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	27

5.5.	Показатели надежности систем ресурсоснабжения	27

5.6.	Показатели воздействия на окружающую среду	27

5.7.	Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы	28

6.	АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДов НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ	29

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ	32

7.	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	32

7.1.	Положение Пинеровского МО в системе расселения Балашовского муниципального района Саратовской области	32

7.2.	Социально-экономическая характеристика Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	32

8.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

9.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

9.1.	Водоснабжение	42

9.2.	Водоотведение	42

9.3.	Теплоснабжение	43

9.4.	Газоснабжение	43

9.5.	Электроснабжение	43

9.6.	Связь	44

10.	ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	44

11.	ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

11.1.	Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	46

11.2.	Показатели качества коммунальных ресурсов	46

11.3.	Показатели степени охвата потребителей приборами учета	47

12.	ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	49

12.1.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении	49

12.2.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	50

12.3.	Программа инвестиционных проектов в области обращения с ТКО	51

12.4.	Программа инвестиционных проектов газоснабжения	51

12.5.	Программа инвестиционных проектов в области связи	52

13.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ	53

14.	ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	54

15.	РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ	55

16.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	56

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; Приказ Минрегиона России от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; Генеральный план Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района (утвержден Решением Совета Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области от 30.11.2012. № 11/02); Местные нормативы градостроительного проектирования Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением Совета Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района №59/04 от 05.02.2021г.; Муниципальные программы развития Пинеровского МО Балашовского муниципального района в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры; Иные нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие |
| Заказчик программы | Администрация Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области. Юридический адрес: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка ул. Почтовая д.1Б. Фактический адрес: совпадают. |
| Разработчики программы | Индивидуальный Предприниматель Базанова Татьяна Юрьевна Адрес: 410065, Российская Федерация, г. Саратов, пр-кт им. 50 лет Октября, д. 79А, кв. (оф.) 41 |
| Цель программы | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры выполняется в целях: качественного и бесперебойного обеспечения электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства; улучшения качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах; повышения надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов; повышения энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; г) улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; д) проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности. |
| Задачи программы | повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. эффективность функционирования действующей системы коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | снижение потерь ресурсов теплоснабжения; снижение потерь ресурсов водоснабжения; снижение потерь ресурсов водоотведения; снижение потерь ресурсов электроснабжения; обеспеченность и потребность в энергоресурсах перспективной застройки сельского поселения надежность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; повышение качества коммунальных услуг |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в срок с 2022 по 2043 гг. Этапы реализации программы: I этап – 2022 г., II этап – 2023 г., III этап – 2024 г., IV этап – 2025-2030 г., V этап – 2031-2043 г. |
| Объемы и источники финансирования программы | В бюджете Пинеровского МО на 2022 г. предусмотрены следующие расходы в области развития коммунальной инфраструктуры поселения (Решение Совета Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 года №07/02 «О бюджете Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022 год»: Жилищно-коммунальное хозяйство - 2 429,2 тыс. руб.; Коммунальное хозяйство - 150,0 тыс. руб.; Благоустройство - 2 189,9 тыс. руб.; Реализация муниципальных программ поселений - 60,0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2023-2043 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании, снижение износа основных средств систем коммунального комплекса, в том числе: повышение качества, эффективности и доступности коммунального обслуживания населения и субъектов экономической деятельности поселения; обеспечение надежности и безопасности системы коммунальной инфраструктуры; снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области на период c 2022 по 2043 годы (далее – Программа) разработана в целях исполнения требований Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 19 августа 2018 года). Разработка Программы выполняется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Целью настоящей Программы является создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Пинеровского МО и муниципальных целевых программ Балашовского муниципального района Саратовской области с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В настоящее время в Пинеровском МО, как и в других муниципальных образованиях Российской Федерации, не урегулированы вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат предприятиям коммунального комплекса, понесенных ими на строительство (реконструкцию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) предполагается ввод механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами Программы являются:

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО, в целях:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2043 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

# ПЛАН РАЗВИТИЯ Пинеровского МО И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

#### Положение Пинеровского МО в системе расселения Балашовского муниципального района Саратовской области

Балашовский район расположен в западной части Саратовской области на Приволжской возвышенности с максимальным превышением местности до 200 м в лесостепной зоне и степной зонах. Административный центр Балашовского района (г. Балашов) расположен на восточной окраине Окско-Донской равнины, на реке Хопёр (приток Дона), на пересечении железнодорожных линий Тамбов — Камышин и Поворино — Пенза, в 210 км к западу от Саратова.

Согласно закону Саратовской области от 28.03.2016 № 34-ЗСО «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Балашовского района Саратовской области», в состав Балашовского района входят 14 сельских поселений и 2 городских:

- Муниципальное образование город Балашов;

- Барковское муниципальное образование;

- Большемеликское муниципальное образование;

- Лесновское муниципальное образование;

- Малосеменовское муниципальное образование;

- Новопокровское муниципальное образование;

- Октябрьское муниципальное образование;

- Первомайское муниципальное образование;

- Пинеровское муниципальное образование;

- Репинское муниципальное образование;

- Родничковское муниципальное образование;

- Соцземледельское муниципальное образование;

- Старохоперское муниципальное образование;

- Терновское муниципальное образование;

- Тростянское муниципальное образование;

- Хоперское муниципальное образование.

В состав Пинеровского МО входит 3 населённых пункта:

- р/п. Пинеровка – административный центр муниципального образования;

- с. Лопатино;

- с. Алмазово;

- д. Никольевка.

Расстояние от центра МО до районного центра – 30 км.

По информации, содержащейся в базе данных Федеральной службы государственной статистки по состоянию на конец 2021 г. площадь территории муниципального образования составляет 22248,5 га. В Пинеровском МО проживает 3883 чел. при плотности 0,17 чел./га.

Современная территориальная организация определена в соответствии с Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.).

Согласно закону Саратовской области № 101-ЗСО от 27 декабря 2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Балашовского муниципального района» Пинеровское МО наделено статусом городского поселения, с административным центром – рабочий поселок Пинеровка.

Выгодное экономико-географическое расположение Пинеровского МО способствовало формированию структуры хозяйственного комплекса. Экономический потенциал промышленности формирует обрабатывающая промышленность и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

#### Социально-экономическая характеристика Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

#### Демографическая ситуация

Динамика численности Пинеровского МО в период 2018-2022 гг. представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности населения Пинеровского МО по данным текущего статистического учета

| Показатели | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 4054 | 4036 | 3977 | 3933 | 3883 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 23 | 14 | 25 | – | – |
| Число умерших | человек | 49 | 52 | 65 | – | – |
| Естественный прирост | человек | -26 | -38 | -40 | – | – |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -6,4 | -9,5 | -10,1 | – | – |
| Миграция всего | человек | 8 | -21 | -4 | – | – |

Демографическая ситуация Пинеровского МО характеризуется сокращением численности населения трудоспособного возраста, что является сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и определяет увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население.

В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как нематериального фактора конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования, оптимальное распределение и использование человеческого потенциала будет являться одной из главных задач социально-экономического развития Пинеровского МО.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Балашовского муниципального района, утвержденной Решением Собрания Депутатов Балашовского муниципального района, основными задачами демографической политики являются:

- снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

- повышение уровня рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой и т.д.;

- совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей экономики;

- проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в городских поселениях района;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации, стабилизировать численность населения.

Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала Пинеровского МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

В результате проведённого анализа в соответствии с поставленной задачей основные параметры социально-экономического развития Пинеровского МО, определенные в стратегии социально-экономического развития Балашовского района до 2030 года, соответствуют умеренно оптимистическому сценарию, который позволит достичь планомерного улучшения демографической ситуации, а именно – незначительного увеличения численности населения к 2043 году. Соответственно, численность населения к 2043 году составит 3343 человек (прогноз генерального плана).

### Экономический потенциал развития Пинеровского МО

Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство, основной вид деятельности - растениеводство и животноводство.

На территории сельсовета зарегистрированы следующие предприятия сельского хозяйства, которые занимаются растениеводством, выращивают и реализуют зерно (таблица 2):

Таблица 2

Предприятия сельского хозяйства на территории Пинеровского МО

| Наименование хозяйства | Вид деятельности/ производимой продукции |
| --- | --- |
| ИП «Шеркунов | растениеводство |
| ИП «Алмазово 2016» | растениеводство |
| ИП «Заикин» | растениеводство |
| ИП «Провоторовы» | растениеводство |
| КФХ «Алиса» | растениеводство |
| ИП «Серегино» | растениеводство |
| ИП «Амиров» | растениеводство |
| ИП «Милованов» | растениеводство |
| ИП «Кобрин» | растениеводство |
| ИП «Попов» | растениеводство |
| ИП «Бурханов» | растениеводство |
| ИП «Земцов» | растениеводство |
| ИП «Алексашин» | растениеводство |
| ИП «Фролов» | растениеводство |
| ИП «Печурина А.В» | растениеводство |

Кроме того, на территории Пинеровского МО находится ООО «Балашовский сахарный комбинат», занимающийся переработкой сахарной свеклы.

На территории Пинеровского МО отсутствуют предприятия, обеспечивающие занятость населения, поэтому численность работоспособного населения уменьшается.

Основными проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства муниципального образования, является:

- диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и товарами (услугами) для сельскохозяйственного производства, который обусловлен постоянным ростом тарифов на электроэнергию, топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений;

- главным элементом сдерживания развития сельского хозяйства является нехватка собственных средств для расширенного воспроизводства.

По этим и другим причинам агропромышленный комплекс будет еще продолжительное время нуждаться в системной государственной поддержке.

Основной проблемой в сфере промышленности остается высокая степень износа основных производственных фондов некоторых промышленных предприятий.

В целом экономическая база Пинеровского МО обладает целым рядом факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация всего имеющегося потенциала в будущем позволит вывести экономику территории планирования на новый уровень развития, повысить конкурентоспособность Пинеровского МО.

### Состояние жилищного фонда

Суммарная общая площадь жилищного фонда Пинеровского МО (по данным федеральной службы государственной статистики) составляет 82,2 тыс. кв. м. Средний показатель современной жилищной обеспеченности составляет 21,69 м²/чел.

При средней обеспеченности населения муниципального образования жилой площадью более 30% жилого фонда не обеспечено необходимой коммунальной инфраструктурой, преимущественно частный жилой фонд муниципального образования не обеспечивается централизованным водопроводом и канализацией. Средний износ жилого фонда по муниципальному образованию составляет более 45%. Не менее 30% от общего количества жилого фонда к концу расчетного срока потребует реконструкции.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) будет работа по подключению жилых зданий к централизованным и локальным системам инженерной инфраструктуры.

В Пинеровском МО централизованным водопроводом обеспечено 80% жилого фонда.

Централизованной канализацией обеспечено лишь 34% жилого фонда, в основном, это многоквартирные жилые здания.

При составлении прогноза учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Пинеровского МО. Согласно демографическому прогнозу, определенному в стратегии социально-экономического развития Саратовской области, расчетное количество населения Пинеровского МО к 2043 году составит 3343 чел.

Для осуществления национального проекта «Доступное и комфортное жильё» в муниципальном образовании необходимо достижение увеличения показателей жилищной обеспеченности к расчетному сроку до 30-32м2 при существенном повышении качества жилого фонда и, в особенности, уровня благоустройства.

Для достижения средней жилищной обеспеченности 32 м2 необходимо осуществить строительство 24776 м2 или потребуется строительство 1,18 тыс. м2 нового жилья ежегодно.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Водопроводные сети и сооружения Пинеровского МО находятся на балансе СПОК «ПИНЕРОВКА».

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Пинеровского МО служат подземные воды водоносных комплексов неоген-четвертичных, верхнемеловых и нижнемеловых отложений, вскрываемых артезианскими скважинами.

Вода из артезианских скважин преимущественно пресная, гидрокарбонатно-хлоридная, гидрокарбонатно-сульфатная и сульфатно-хлоридная с минерализацией от 1 до 3 г/л.

| Количество водонапорных башен | Количество скважин | Количество насосных станций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Р.п. Пинеровка ул. Новая 93 |
|  | 2 |  | Р.п. Пинеровка ул Заводская 2Г |
|  | 1 |  | Р.п. Пинеровка, Ул. Новая 93 |
|  |  | 1 | Р.п. Пинеровка, Ул.Заводская 2 "Б" |
| 1 |  |  | С. Алмазово севернее дома №56, Ул. Советская |
|  | 2 |  | С. Алмазово ул. Советская |

Вода из артезианских скважин подается на насосные станции 2-го подъема (ВНС). От ВНС по напорному водопроводу вода поступает в накопительные резервуары питьевого водоснабжения. Из резервуаров питьевого водоснабжения вода по двум водопроводным веткам транспортируется в разводящие городские водопроводные сети.

Вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть, подаётся без очистки и обеззараживания и в большинстве случаев соответствует требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода часто характеризуется повышенным содержанием железа и повышенной жёсткостью.

Часть предприятий и организаций на территории поселения имеют ведомственные артезианские скважины.

Протяжённость магистральных сетей водоснабжения на территории Пинеровского МО составляет 12,8 км.

При эксплуатации водопроводов плановые ремонтные мероприятия проводились недостаточно, магистральные сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта, реконструкции и замены.

Водозаборные сооружения Пинеровского МО имеют следующие параметры зон санитарной охраны: 1 пояс СО равен 30 м, II пояс – 168 м, III пояс – 2400 м.

Санитарно-техническое состояние водопроводных систем и сооружений муниципального образования неудовлетворительное. На различных участках износ водопроводных сетей составляет до 95%. В аварийном состоянии находятся до 30% водоразборных колонок.

Муниципальному образованию первостепенно необходимо оказать содействие в реконструкции и замене оборудования ВНС.

При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети (пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети), за счет отключения водопотребления части жителей Пинеровского МО или путем забора воды пожарными автомобилями из поверхностного водоисточника р. Хопер.

Полив приусадебных участков рекомендуется осуществлять из поверхностных источников с помощью насосной станции. Сезонный поливочный водопровод прокладывается наземно по улицам Пинеровского МО параллельно хозяйственно-питьевому водопроводу.

Данные по расходам воды жителями Пинеровского МО на первую очередь и расчетный срок приведены ниже в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Расходы воды на 2022 год

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | тыс.чел. | 3,83 | 181 | 0,69 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | т.м³/сут. | 10% | - | 0,07 |
| 3. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,07 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,83 |

Максимальный суточный расход воды на 2022 год составит 0,83 тыс. м³/сутки.

Таблица 4

Планируемые расходы воды на 2043 год

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | тыс.чел. | 3,43 | 181 | 0,62 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | т.м³/сут. | 10% | - | 0,06 |
| 3. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,06 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,74 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 0,74 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

#### Характеристика существующего состояния системы водоотведения

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения в Пинеровском МО – филиал СПОК «ПИНЕРОВКА».

Водоотведение р.п. Пинеровка осуществляется централизованно через систему напорно-самотечных коллекторов при помощи канализационной насосной станции, расположенной по адресу р.п. Пинеровка ул. Заводская 26 "Б".

Численность населения, обеспеченного хозяйственно-бытовой канализацией, составляет 2883 человек.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений – 7500 м3/сутки, фактическая 800 м3/сутки.

Технологическая схема очистки сточных вод представляет собой перекачку в пруд-накопитель и далее на рельеф местности.

На территории Пинеровского МО также имеются локальные очистные сооружения при предприятиях. Технологическая схема очистки сточных вод состоит из локальной очистки (механическая и реагентная) и биологической очистки через пруды-отстойники. На предприятиях осуществляется организация производственного контроля за сточными водами и ведётся мониторинг по наблюдательным скважинам. Техническое состояние локальных очистных сооружений удовлетворительное. Требуется ремонт и реконструкция очистных сооружений.

Местная система канализации в частном секторе Пинеровского МО представлена сборными резервуарами (сливными ямами), где удаление сточных вод производится методом откачивания и вывозом спецавтотранспортом (ассенизационные машины) на организованные свалки. Санитарно-эпидемиологические заключения на сливные ямы отсутствуют.

Использование населением муниципального образования выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, ухудшают экологическую обстановку и создают возможность загрязнения подземных вод. Не исключена возможность попадания загрязненных стоков в открытые водоемы (р. Хопер).

Отсутствие централизованной канализации создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков к 2043 году при 70%-м охвате централизованной канализацией Пинеровского МО. Остальную часть жилого фонда Пинеровского МО предлагается канализовать с использованием индивидуальной системы канализации.

Таблица 5

Расчетные стоки на 2043 год

| № п.п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водоотведения, л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными канализацией | т. чел. | 2,34 | 181 | 0,42 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | т. м³ | Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери |  | 0,04 |
| 3. | Неучтенные расходы | % | 10% от всех расходов |  | 0,04 |
| 4. | Итого |  |  |  | 0,5 |

Общий объем канализационных стоков, отводимых на очистные сооружения, к 2043 году составит 0,5 тыс. м3 в сутки.

#### Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время источниками теплоснабжения жилого фонда Пинеровского МО являются котельные, индивидуальные водогрейные колонки и отопительные котлы. На территории Пинеровского МО расположены следующие источники тепловой энергии (таблица 6). Также на территории МО расположены ведомственные котельные и котельные при промышленных предприятиях, обслуживаемые собственниками данных котельных. В качестве топлива котельные используют природный газ.

Таблица 6

Параметры источников теплоснабжения Пинеровского МО

| Количество котельных автономные | Адрес/местоположение |
| --- | --- |
| 1 автономная | С. АлмазовоСоветская 52Г |
| 1 автономная | С. АлмазовоСоветская 82 |
| 1 | Р.п. Пинеровка ул.Заводская 1"Б" |
| 1 автономная | Р.п. Пинеровка ул Комсомольская 1 |
| 1 автономная | Р.п. Пинеровка ул Заводская 26 |
| 1 автономная | Р.п. Пинеровка ул Заводская 28 |

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокий процент износа оборудования котельных и тепловых сетей;

- низкая эффективность от использования котельных установок, большие затраты топлива;

- оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам.

В целях сокращения потерь при теплоснабжении потребителей, территориально удаленных от котельных, предлагается перевести потребителей на автономное газовое отопление (автономные водогрейные котлы, водогрейные и паровые блочно-модульные котельные, передвижные блочно-модульные котельные установки), а также повысить энергоэффективность существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применением мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении.

#### Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Эксплуатацию газового хозяйства Пинеровского МО осуществляет филиал АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов.

Источником газоснабжения Пинеровского является природный газ, который подается по отводу от магистрального газопровода Петровск – Новопсков диаметром ∅530-325 мм и давлением P=5,5 МПа.

От отвода запитана ГРС «Балашов».

Текущая загруженность ГРС составляет 25%.

От газораспределительной станции (ГРС) газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ Пинеровского МО. На выходе из ГРС давление газа P вых=1,2 МПа.

Существующая система газоснабжения трехступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам высокого давления I категории — 1,2 МПа, среднего — 0,3 МПа и низкого — 0,003 МПа.

В газорегуляторных пунктах (ГРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа при помощи газорегуляторных пунктов ШРП, расположенных на территории муниципального образования.

На территории Пинеровского МО расположено 13 ГРП с регуляторами давления. Все газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) Пинеровского МО находятся на балансе филиала АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов.

Срок эксплуатации стальных газопроводов 40 лет, полиэтиленовых 50 лет, оборудования ГРП и ШРП 20 лет (РД 12-608-03).

#### Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Пинеровского МО осуществляется электроэнергией по существующим сетям 35-110 кВ, обслуживаемых Прихоперским производственным отделением филиала ПАО "РОССЕТИ Волга" - "Саратовские распределительные сети", на балансе которого также находятся линии электропередач напряжением 10-0,4 кВ.

Электроснабжение Пинеровского МО в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанцию ПС «Пинеровка» 110/35/10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ПАО "РОССЕТИ Волга".

Через электроподстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ, которые связываются между собой разветвленными кольцевыми воздушными линиями электропередач, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты Пинеровского МО.

Перечень объектов энергоснабжения, расположенных на территории Пинеровского МО, представлен в таблице 7.

Таблица 7

Перечень объектов энергоснабжения Пинеровского МО

| Количество трансформаторных подстанций | Количество электрический подстанций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | р.п. Пинеровка Заводская 1(сахарный комбинат) |
|  | 1 | р.п. Пинеровка в конце ул. Советская |
| 6 |  | с. Алмазово |
| 1 |  | д. Никольевка |
| 1 |  | с. Лопатино |
| 16 |  | р.п. Пинеровка |

Распределительные сети ВЛ–35 кВ и ВЛ-10 кВ, отходящие от электроподстанций до распределительных пунктов ТП (КТП)-10/0,4 кВ, образуют электротехническую сеть, через которую электроэнергия доставляется потребителям Пинеровского МО.

Для понижения напряжения с 10 кВ до 0,4 кВ (380 В) на территории муниципального образования установлены КТП разной мощности.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Пинеровского МО является износ основного энергетического оборудования ПС, инженерное оборудование 10/0,4 - морально устаревшее, не отвечающее современным требованиям, физическая усталость металлоконструкций, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие и энергоэффективные технологии.

#### Характеристика существующего состояния системы связи

Почтовая связь на территории Пинеровского МО осуществляется ФГУП «Почта России».

В Пинеровском МО располагается 1 отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» по адресу р.п. Пинеровка, ул. Советская д. 39.

Телефонная связь общего пользования предназначена для оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Услуги электросвязи жителям Пинеровского МО предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Сеть телефонной связи МО построена по радиально-узловому принципу.

Перечень объектов связи, расположенных на территории Пинеровского Мо, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Перечень объектов связи Пинеровского МО

| Количество АТС | Количество вышек связи | Количество телевизионных ретрансляторов | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Р.п. Пинеровка ул. Советская 49 |
|  | 1 |  | Р.п. Пинеровка ул. Шоссейная |
|  | 1 |  | Р.п. Пинеровка ул. Почтовая |
|  |  | 1 | Р.п. Пинеровка Телевышка |
|  | 2 |  | С.Алмазово улСоветская 82 |

Существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования не удовлетворяет полностью потребности населения в услугах связи, таких как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии СЛ от АТС (ЦАТС) выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТПП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки и стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети Пинеровского МО цифровое на базе АЛС 16384.

Износ станционного оборудования составляет 72,8%. Кабельная сеть в целом на территории Пинеровского МО изношена на 90%.

На территории Пинеровского МО услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «ВолгаТелеком».

В составе радиоузла имеется аппаратура УПВ-500 мощностью 5000 кВт с общим износом оборудования 64%.

Жители муниципального образования также используют личные спутниковые антенны.

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Пинеровского МО предоставляют такие операторы связи как «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2».

Территория Пинеровского МО находится в зоне уверенного приема данных операторов сотовой связи.

#### Характеристика существующего состояния санитарной очистки территории

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее актуальных и сложных экологических проблем Пинеровского МО.

На территории Пинеровского МО действуют следующие документы в области обращения с отходами производства и потребления:

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 30 мая 2020 года № 262 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Саратовской области»;

- распоряжение министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области от 16 декабря 2019 года № 615 "О включении полигона твердых коммунальных отходов ООО "Коммунсервис" в Перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области»;

- приказ министерства природных ресурсов и экологии от 26.04.2021 г. № 157 "Об установлении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области".

В результате конкурсного отбора Правительством Саратовской области определен Региональный оператор Саратовской области - филиал АО «Управление отходами». К полномочиям Регионального оператора отнесены вопросы организации экологически безопасного обращения ТКО в соответствии с Территориальной схемой по обращению с ТКО Саратовской области.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами приступил к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пинеровского МО. Для оказания услуг по вывозу ТКО с контейнерных площадок Региональный оператор отобрал мусоровывозящие компании путем открытых аукционов среди компаний.

Постановлением Правительства Саратовской области от 31.07.2018 № 420-П определено, что размер платы для потребителей, проживающих в многоквартирных домах, определяется исходя из общей площади жилого помещения на основании нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

С 12.08.2018 по 31.12.2018 постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 31.07.2018 № 28/1 установлен единый тариф на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО по зоне деятельности 1, который составляет 496,67 руб. с 1 м³ (без НДС) – 586,07 руб. с 1 м³ (с НДС). Тариф для многоквартирных домов за вывоз твердых коммунальных отходов с кв.м. составлял 3,91 руб. Для граждан, проживающих в частном секторе, составлял 146,52 руб./чел.

С 01.01.2019 постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.12.2018 № 56/82 установлен единый тариф на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО – 562,62 с 1 м³ (с НДС). Тариф для многоквартирных домов за вывоз твердых коммунальных отходов с 01.01.2019 года составляет 3,75 руб. с м². Для граждан, проживающих в частном секторе - 140,66 руб./чел.

Приказом министерства природных ресурсов и экологии от 26.04.2021 г. № 157 "Об установлении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области" установлены нормативы накопления ТКО на территории области и составляют для жителей многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 000 чел. и более – 0,08 м³ на 1 м² общей площади в год, для жителей индивидуальных (частных) домов – 3,0 м. куб. на 1 чел. в год.

С учетом того, что на территории Саратовской области реализуется концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, территория Саратовской области поделена на две зоны.

С 1 января 2019 года органы местного самоуправления согласно Федеральному закону от 26.06.2008 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» наделены полномочиями: по определению схемы размещения мест накопления ТКО; осуществлению ведения реестра мест накопления твердых коммунальных отходов; по созданию и согласованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Организация сбора ТКО

Процент охвата планово-регулярной санитарной очисткой составляет: территории многоквартирных жилых домов – 100%, частный сектор 90% и юридические лица 100%.

На территории Пинеровского МО селективный сбор и вывоз ТКО не применяется. Вместе с тем, на территории муниципального образования частично установлены контейнеры для сбора макулатуры и пластиковых бутылок.

Объекты обработки ТКО

Перечень объектов обработки ТКО представлен в таблице 9.

Таблица 9

Объекты обработки ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Фактический адрес объекта | Координаты | Эксплуатирующая организация | Мощность объекта, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сортировка МУП «Дорожник Заводского района» | г. Саратов, Заводской район, район Александровского карьера | 51.423272; 45.88549 | МУП «Дорожник Заводского района» | 75 |
| 2 | МПК АО «Управление отходами» (г. Балаково) | Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, район очистных сооружений | 51.961040, 47.738180 | АО «Управление отходами» филиал в г. Саратове | 150 |
| 3 | МПК АО «Управление отходами» (Энгельсский район) | Саратовская область, Энгельсский район, в районе железнодорожного разъезда, на 8-м километре за предприятием «Кристалл» | 51.437478; 46.100612 | АО «Управление отходами» филиал в г. Саратове | 150 |
| Перспективные объекты обработки ТКО |
| 1 | МПК в Калининском районе | Саратовская область, Калининский район, в 2-х км юго-западнее ж/д вокзала г. Калининска на левом склоне долины р. Баланда | 51.493555 44.425356 |  | 75 |

Объекты размещения ТКО

Перечень объектов размещения ТКО представлен в таблице 10.

Таблица 10

Объекты размещения ТКО

| Наименование объекта | Местоположение объекта | Вид объекта | Площадь полигона, га | Проектная вместимость, тыс. тонн | Мощность, тыс. тонн/год | Количество размещенных отходов на 01.01.2020, тыс. тонн | Год начала эксплуатации | Год окончания эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактический адрес объекта | Кадастровый номер участка |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове (г. Балаково) | Саратовская область, Балаковский муниципальный район, город Балаково, район очистных сооружений | 64:40:042201:1 | полигон отходов | 43,72 | 9418,304 | 320,00 | 6075,372 | 2015 | 2030 |
| Филиал АО «Управление отходами» в г. Саратове (Энгельсский район) | Саратовская область, Энгельсский район, в районе железнодорожного разъезда, на 8-м километре за предприятием «Кристалл» | 64:38:040406:14 | полигон отходов | 32,09 | 8750,00 | 350,00 | 651,266 | 2015 | 2038 |
| МУП «Дорожник Заводского района» | Саратовская область, г. Саратов, в Александровском карьере в 3,5 км от ж/д ст.Черниха | 64:48:020457:3 | полигон отходов | 23,57 | 1305,30 | 150,00 | 1055,725 | 2005 | 2022 |
| ООО «СТМ-Капитал» | Саратовская область, Саратовский район,на расстоянии 1 км восточнее п. Зоринский | 64:32:021508:123, 64:32:021508:240 | полигон отходов | 16,30 | 500,00 | 60,00 | 240,053 | 2008 | 2037 |
| ООО «Вектор-Н» | Саратовская область, Саратовский район, в 6 км от с.Еремеевка | 64:32:070104:45, 64:32:070104:46 | полигон отходов | 36,20 | 2000,00 | 156,00 | 1159,600 | 2010 | 2026 |
| Перспективный полигон в Калининском районе | Саратовская область, Калининский район, в 2-х км. юго-западнее ж/д вокзала г.Калининска на левом склоне долины р.Баланда | 64:15:111218:77 |  |  | 2 400,00 | 120,00 |  | 2022 |  |

В последние годы на территории Саратовской области определенное внимание уделяется созданию технологических мощностей по сбору, переработке, утилизации и вторичному использованию промышленных и бытовых отходов. Эти работы осуществляются как на базе производственных мощностей промышленных предприятий, так и на специализированных предприятиях, а сама деятельность по обезвреживанию и размещению отходов подлежит лицензированию и регламентируется федеральными законами.

Несанкционированные свалки

Несанкционированные свалки на территории Пинеровского МО отсутствуют.

Проблемы и выводы

Анализ современного состояния системы санитарной очистки Пинеровского МО выявил ряд проблем:

- отсутствует схема санитарной очистки;

- недостаточное количество контейнеров (89,5% от нормативной обеспеченности);

- недостаточное количество бункеров для вывоза крупногабаритных отходов (74,9% от нормативной обеспеченности);

- не в полной мере развита система раздельного сбора и переработки вторичных материальных ресурсов;

- накоплен большой объем отходов на несанкционированных свалках.

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль хозяйства.

Политика в сфере управления отходами главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Проектные предложения на данном этапе проектирования сводятся к определению расчетного количества ТКО, определению объектов захоронения и переработки ТКО и рекомендаций по снижению их объемов.

На мусороперегрузочных станциях осуществляется предварительное разделение потоков отходов по их морфологии на ТКО и крупногабаритный мусор, а также первичная переработка для последующей транспортировки на мусороперерабатывающий комплекс.

Мусороперерабатывающий комплекс предназначен для отбора вторичного сырья (бумага, стекло, металл, пластик и др.), дробления крупногабаритного мусора, прессование подлежащих захоронению на полигоне «хвостов». Использование мусороперерабатывающего комплекса в схеме позволяет обеспечить отбор до 15% от массы мусора во вторичные ресурсы, а при условии организации раздельного сбора мусора – до 30%.

При компостировании ТКО достигается сразу несколько целей:

- значительно уменьшается объем ТКО;

- отходы после компостирования переходят в другой класс опасности и стоимость их захоронения уменьшается;

- полученный компост используется для рекультивации земель и карт полигона, а очищенный от примесей является хорошим удобрением, содержащим минеральные и органические вещества.

Организация сбора, удаления, захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО)

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов, удельное годовое накопление ТКО на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом упаковочных материалов в ТКО.

Нормативы накопления ТКО для Пинеровского МО утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии от 26.04.2021 г. № 157 "Об установлении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области".

Количество крупногабаритных отходов принимается в размере 5% от объема ТКО (прим. 4 приложения М СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

Объемы образования ТКО от промышленных объектов содержатся в неучтенных расходах.

Организация сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов

Вся территория муниципального образования должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки.

Планово-регулярная система включает в себя:

- удаление отходов с территорий домовладений и организаций;

- организацию сбора и временного хранения коммунальных отходов в местах их образования;

- организацию сбора и переработки утильных фракций;

- осуществление захоронения (обезвреживания) неучтенной части коммунальных отходов.

В качестве основной системы сбора и удаления ТКО на территории Пинеровского МО предлагается система несменяемых контейнеров.

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта, оборудованные несменяемыми мусоросборниками (контейнерами).

Для сбора ТКО на контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры.

В районах многоквартирных домов и с индивидуальной жилой застройкой схемой предлагается устанавливать контейнеры емкостью 1,1 куб. м, которые опорожняются с помощью погрузчиков с фронтальной или задней стороны. При этом наличие крышки и минимальные щели между крышкой и корпусом контейнера минимизируют возникновение запахов и обеспечивают благоприятный внешний вид контейнера.

В качестве альтернативы в местах интенсивного образования отходов возможна установка опорожняемых контейнеров объемом 4,0 или 7,8 куб. м, которые также позволяют оптимизировать расходы на транспортирование отходов.

Согласно п. 2.4 СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» для определения количества мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Согласно СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований» контейнерный парк необходимо размещать на специально оборудованных контейнерных площадках, размер которых должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров (не более 10 контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления КГО). Места накопления ТКО независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и дератизацию контейнерной площадки. Бункеры также должны подвергаться промывке и дезинфекции. Мероприятия по промывке и дезинфекции бункера, а также мероприятия по дератизации и дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Согласно п. 2.2.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10 дней, «сменяемой» – после опорожнения), деревянные сборники – дезинфицировать (после каждого опорожнения).

Для населенных пунктов с численностью менее 1 000 жителей возможно реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке. Вывоз отходов может осуществляться по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю. Также возможна организация накопления ТКО путем обустройства контейнерных площадок ТКО на расстоянии не более 100 м от объектов, либо применять «поквартирную» систему вывоза ТКО в одно-двухэтажных домах, а также от некоторых групп населения (пожилые и маломобильные люди).

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с региональным оператором.

Среди населения необходимо систематически проводить разъяснительную работу по раздельному сбору отходов потребления.

Обезвреживание опасных отходов ЛПУ

Под медицинскими отходами все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов. К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и ТКО.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данными видами отходами.

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

# МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ систем КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

#### Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки (величины новых нагрузок)

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная нагрузка по каждому виду коммунальных ресурсов, величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 3 настоящей Программы.

#### Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 11.2 Обосновывающих материалов.

#### Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (изм. от 03.08.2018г.) и представлены в разделе 11.3 Обосновывающих материалов.

#### Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов и снижение качества в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |
| Газоснабжение | Бесперебойное обеспечение подачи газа заданных параметров всем присоединенным потребителям |

#### Показатели воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.

#### Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организации коммунальной сферы

Таблица 12

Действующие тарифы ресурсоснабжающих организаций

| Услуги | Уровень тарифов на коммунальные услуги | Темп роста % |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| Холодное водоснабжение СПОК «ПИНЕРОВКА» | 44,85 руб./м3 | 46,81 руб./м3 | 4,37 |
| Водоотведение СПОК «ПИНЕРОВКА» | 44,85 руб./м3 | 46,81 руб./м3 | 4,37 |
| Электроснабжение Прихоперское производственное отделение филиала ПАО "РОССЕТИ Волга" - "Саратовские распределительные сети" | 3,48 руб./кВ.ч | 3,55 руб./кВ.ч | 2 |
| Газоснабжение ФЛ АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов | 5,75 руб./м3 | 5,75 руб./м3 | 0,0 |

В качестве критериев доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса предлагается использовать ряд показателей, представленных в таблице 13.

Таблица 13

Критерии доступности платы за коммунальные услуги

| 1 группа "Расходные (долевые) показатели" |
| --- |
| Максимально затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи | Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи | Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи |
| 2 группа «Показатели задолженности» |
| Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Уровень просроченной задолженности по оплате конкретного вида коммунальной услуги в среднегодовом исчислении | Уровень сбора платежей за жилое помещение и коммунальные услуги от населения |
| 3 группа «Показатели социальной помощи при оплате жилого помещения и коммунальных услуг» |
| Размер субвенций, направляемых бюджету поселения из бюджета области для финансирования расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Прогнозируемый рост расходов бюджета муниципального образования на оказание социальной помощи населению при оплате жилых помещений и коммунальных услуг (субсидии, компенсации, льготы) | Доля жителей, имеющих право на получение субсидий | Доля семей, имеющих право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Объем расходов на обеспечение предоставления субсидий гражданам |

# АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДов НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

В бюджете Пинеровского МО на 2022 г. предусмотрены следующие расходы в области развития коммунальной инфраструктуры поселения (Решение Совета Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 года №07/02 «О бюджете Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022 год» (таблица 14).

Таблица 14

Ведомственная структура расходов бюджета Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2022 год на развитие коммунальной инфраструктуры

| Наименование | Сумма |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 429,2 |
| Жилищное хозяйство | 84,0 |
| Муниципальная программа «Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022гг.» | 84,0 |
| Коммунальное хозяйство | 150,0 |
| Муниципальная программа «Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022гг.» | 150,0 |
| Благоустройство | 2 189,9 |
| Расходы по исполнению отдельных полномочий | 2 129,9 |
| Проведение мероприятий по благоустройству | 2 129,9 |
| Уличное освещение | 580,0 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 360,0 |
| Озеленение территории поселения | 45,0 |
| Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 964,9 |
| Реализация муниципальных программ поселений | 60,0 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Пинеровского МО" | 60,0 |

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 15 и 16.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2023 - 2043 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Таблица 15

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего, тыс. руб. | В том числе по источникам финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТКО | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в сфере связи | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
|  | Всего по Программе | – | – | – | – | – |

Таблица 16

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пинеровского МО

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2043 гг. |
| 1. | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 2. | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 3. | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 4. | Программа сбора и вывоза ТКО и ЖБО | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в сфере связи | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
|  | Всего по Программе | – | – | – | – | – | – |

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

#### Положение Пинеровского МО в системе расселения Балашовского муниципального района Саратовской области

В состав Пинеровского МО входит 3 населённых пункта:

- р/п. Пинеровка – административный центр муниципального образования;

- с. Лопатино;

- с. Алмазово;

- д. Никольевка.

Расстояние от центра МО до районного центра – 30 км.

По информации, содержащейся в базе данных Федеральной службы государственной статистки по состоянию на конец 2021 г. площадь территории муниципального образования составляет 22248,5 га. В Пинеровском МО проживает 3883 чел. при плотности 0,17 чел./га.

Современная территориальная организация определена в соответствии с Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 06.10.2003 г.).

Согласно закону Саратовской области № 101-ЗСО от 27 декабря 2004 г. «О муниципальных образованиях, входящих в состав Балашовского муниципального района» Пинеровское МО наделено статусом городского поселения, с административным центром – рабочий поселок Пинеровка.

Выгодное экономико-географическое расположение Пинеровского МО способствовало формированию структуры хозяйственного комплекса. Экономический потенциал промышленности формирует обрабатывающая промышленность и производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

#### Социально-экономическая характеристика Пинеровского МО Балашовского муниципального района Саратовской области характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

#### Демографическая ситуация

Динамика численности Пинеровского МО в период 2018-2022 гг. представлена в таблице 17.

Таблица 17

Динамика численности населения Пинеровского МО по данным текущего статистического учета

| Показатели | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 4054 | 4036 | 3977 | 3933 | 3883 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 23 | 14 | 25 | – | – |
| Число умерших | человек | 49 | 52 | 65 | – | – |
| Естественный прирост | человек | -26 | -38 | -40 | – | – |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -6,4 | -9,5 | -10,1 | – | – |
| Миграция всего | человек | 8 | -21 | -4 | – | – |

Демографическая ситуация Пинеровского МО характеризуется сокращением численности населения трудоспособного возраста, что является сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и определяет увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население.

В связи с этим повышение качества трудовых ресурсов как нематериального фактора конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности муниципального образования, оптимальное распределение и использование человеческого потенциала будет являться одной из главных задач социально-экономического развития Пинеровского МО.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Балашовского муниципального района, утвержденной Решением Собрания Депутатов Балашовского муниципального района, основными задачами демографической политики являются:

- снижение смертности населения, прежде всего, высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией, существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

- повышение уровня рождаемости, в первую очередь, за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей, включая вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, предоставляемыми для жилищного строительства, с необходимой инженерной инфраструктурой и т.д.;

- совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения потребностей экономики;

- проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в городских поселениях района;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации, стабилизировать численность населения.

Для улучшения процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала Пинеровского МО необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

В результате проведённого анализа в соответствии с поставленной задачей основные параметры социально-экономического развития Пинеровского МО, определенные в стратегии социально-экономического развития Балашовского района до 2030 года, соответствуют умеренно оптимистическому сценарию, который позволит достичь планомерного улучшения демографической ситуации, а именно – незначительного увеличения численности населения к 2043 году. Соответственно, численность населения к 2043 году составит 3343 человек (прогноз генерального плана).

### Экономический потенциал развития Пинеровского МО

На территории сельсовета зарегистрированы следующие предприятия сельского хозяйства, которые занимаются растениеводством, выращивают и реализуют зерно (таблица 18):

Таблица 18

Предприятия сельского хозяйства на территории Пинеровского МО

| Наименование хозяйства | Вид деятельности/ производимой продукции |
| --- | --- |
| ИП «Шеркунов | растениеводство |
| ИП «Алмазово 2016» | растениеводство |
| ИП «Заикин» | растениеводство |
| ИП «Провоторовы» | растениеводство |
| КФХ «Алиса» | растениеводство |
| ИП «Серегино» | растениеводство |
| ИП «Амиров» | растениеводство |
| ИП «Милованов» | растениеводство |
| ИП «Кобрин» | растениеводство |
| ИП «Попов» | растениеводство |
| ИП «Бурханов» | растениеводство |
| ИП «Земцов» | растениеводство |
| ИП «Алексашин» | растениеводство |
| ИП «Фролов» | растениеводство |
| ИП «Печурина А.В» | растениеводство |

Кроме того, на территории Пинеровского МО находится ООО «Балашовский сахарный комбинат», занимающийся переработкой сахарной свеклы.

На территории Пинеровского МО отсутствуют предприятия, обеспечивающие занятость населения, поэтому численность работоспособного населения уменьшается.

Основными проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства муниципального образования, является:

- диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и товарами (услугами) для сельскохозяйственного производства, который обусловлен постоянным ростом тарифов на электроэнергию, топливо, минеральные удобрения и средства защиты растений;

- главным элементом сдерживания развития сельского хозяйства является нехватка собственных средств для расширенного воспроизводства.

По этим и другим причинам агропромышленный комплекс будет еще продолжительное время нуждаться в системной государственной поддержке.

Основной проблемой в сфере промышленности остается высокая степень износа основных производственных фондов некоторых промышленных предприятий.

В целом экономическая база Пинеровского МО обладает целым рядом факторов, способных обеспечить высокие темпы экономического роста. Реализация всего имеющегося потенциала в будущем позволит вывести экономику территории планирования на новый уровень развития, повысить конкурентоспособность Пинеровского МО.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Программой предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- установку общедомовых и квартирных приборов учета потребления воды;

- выполнение диагностики состояния внутренней поверхности оборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурса трубопроводов;

- реконструкцию и модернизацию оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях и др. мероприятия.

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

- В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- разработка проектов оптимизации систем водоснабжения населенных пунктов;

- разработка проектов зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Система и схема водоснабжения

В Программе рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения Пинеровского МО в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,1.

Таблица 19

Суммарные расходы воды на расчетный срок

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | тыс.чел. | 3,43 | 181 | 0,62 |
| 2. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | т.м³/сут. | 10% | - | 0,06 |
| 3. | Неучтенные расходы | т.м³/сут. | 10% | - | 0,06 |
| 4. | Итого: |  |  |  | 0,74 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу составит 074 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения Пинеровского МО принимаются в соответствии со СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

На расчетный срок принято: 2 пожара по 15 л/с. Продолжительность тушения пожара принято 3 часа. Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного. Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Таблица 20

Расходы воды на тушение внутреннего и наружного пожаров

| Население, тыс. чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность тушения пожара, час | Расход воды на тушение внутреннего и наружного пожаров, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15,64 | 2 | 3 | 2 х 2,5 + 2 х 15 = 30,0 |

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в баках водонапорных башен.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Мероприятия в области развития водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Программой в соответствии с действующей редакцией генерального плана рекомендованы следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и расширение существующих водозаборных сооружений;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений (5 артезианских скважин);

- капитальный ремонт ВНС II подъема, расположенной по адресу р.п. Пинеровка ул. Новая 93;

- установка на территории существующих водозаборных сооружений станций обезжелезивания воды;

- реконструкция существующих водопроводов с заменой изношенных участков на всей территории муниципального образования;

- строительство новых водопроводных сетей планируемой жилой застройки.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Водоотведение

Для водоотведения в сельском поселении рекомендуется установка локальных очистных сооружений, которые смогут обеспечить качество стоков соответствующим нормам СанПиН, для административных и общественных зданий.

Расчетные расходы водоотведения стоков приняты равными водопотреблению, без учета воды на пожаротушение и полив.

Объем стоков уточняется в зависимости от подключаемых объектов к централизованной системе канализации.

Программой в соответствии с действующей редакцией генерального плана рекомендованы следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки.

- реконструкция и замена оборудования канализационных насосных станций (КНС) на территории муниципального образования;

- реконструкция и замена изношенных канализационных сетей на территории Пинеровского МО;

- строительство канализационных сетей в районах планируемой жилой застройки;

- прокладка новых канализационных коллекторов в районе планируемой жилой застройки;

- строительство локальных и индивидуальных очистных сооружений при объектах промышленности, части жилого фонда Пинеровского МО;

- строительство сетей дождевой канализации на территории Пинеровского МО.

Теплоснабжение

Теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты по видам обеспечения – отопление, вентиляция, горячее водоснабжение.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 15 °С;

- средняя температура воздуха за отопительный период – минус 10 °С;

- продолжительность отопительного периода – 180 дней.

Проектные решения

Сохраняемый жилой фонд предлагается обеспечивать теплоснабжением от существующих котельных, с учётом реконструкции, с использованием в качестве топлива природный газ.

Вся перспективная застройка и индивидуальная жилая застройка будет газифицирована, а отопление предлагается осуществлять от локальных индивидуальных отопительных систем (печей, котлов, газогенераторов и др.). Возможно применение поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%);

Возможно также применения альтернативного топлива.

Перспективную потребность в теплоисточниках определена с учетом следующего:

- использование в существующих котельных и особенно во вновь проектируемых экологически чистых котлоагрегатов;

- сокращение теплопотерь более чем на 5-6 % суммарной мощности источников тепла в поселке путем повышения теплозащитных мероприятий реконструируемых зданий и теплотрасс;

- замена трубчатых водоподогревателей на современные экономически выгодные пластинчатые водоподогреватели.

При строительстве новой жилой и общественной застройки рекомендуется ориентироваться на строительство генераторов в каждом отдельном объекте, что значительно сократит теплопотери.

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.

Газоснабжение

Охват централизованным газоснабжением проектируемой, а также существующей жилой застройки принят на расчетный срок – 100%.

Использование природного газа предусматривается для:

- приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей жилой и общественно деловой застройки;

- нужд коммунально-бытовых потребителей (котельных).

Расчет часовых расходов газа различных групп потребителей производился в соответствии со СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» и данных раздела «Теплоснабжение».

При определении расходов газа принято:

- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение»;

- приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Природный газ будет использоваться населением частично малоэтажной и индивидуальной застройки на приготовления пищи, горячей воды и отопления помещений. С этой целью, в каждом доме устанавливаются индивидуальные (поквартирные) газовые теплогенераторы и газовые плиты.

Теплогенераторы следует принять полной заводской готовности - либо отечественные аппараты различной производительности, либо аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составит 10 % от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

На расчетный срок при условии 100% газификации Пинеровского МО потребление газа принимается в размере 1002,9 тыс. м3/год.

Программой в соответствии с действующей редакцией генерального плана рекомендованы следующие мероприятия:

- провести диагностику оборудования ГРП и ШРП срок эксплуатации которых истечет в период до 2043 г.;

- строительство дополнительных ГРП и ШРП на территории существующей и проектируемой жилой застройки Пинеровского МО;

- реконструкция существующих газопроводов высокого, среднего давления и разводящих сетей низкого давления на территории Пинеровского МО;

- строительство новых газораспределительных сетей среднего и низкого давления в районах проектируемой жилой застройки Пинеровского МО.

Электроснабжение

Программой не предусматривается изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения населенных пунктов Пинеровского МО.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категорий надежности.

Снабжение потребителей Пинеровского МО электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности предлагается осуществлять от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции, либо от двухтрансформаторных подстанций.

Для обеспечения электроэнергией планируемых к развитию территорий населенных пунктов, проектом генерального плана предлагается развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ, с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям, а так же реконструктивные мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения объектов нового строительства. Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

- оказание содействия в реконструкции и модернизации изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на территории муниципального образования с применением энергосберегающих технологий и современных материалов.

- капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (70-100 % износ) на территории Пинеровского МО;

- строительство новых, современных ЛЭП 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в проектируемой жилой застройке Пинеровского МО.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для поселков 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 4750 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Связь

Для обеспечения населения Пинеровского МО средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

На территории поселения предлагаются потенциальные пути развития сетей связи и информатизации:

- развитие пассивных оптических сетей (PON), подключенных к оптическим линейным терминалам (OLT);

- организация сетей передачи данных на базе беспроводных технологий 4G;

- дальнейшее развитие мобильной телефонной сети стандарта GSM.

Развивая сети сотовой связи стандарта GSM, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.

Для обеспечения услугами связи и информатизации надлежащего качества на территории Пинеровского МО согласно проектным решениям на расчетный срок (2043 год) предусматриваются следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- строительство телефонных сетей следует вести по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатации сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание;

- проектировка антенно-мачтового сооружения.

Санитарная очистка территории

Объемы отходов, образуемых жилым фондом исходя из численности планируемого населения и норматива накопления ТКО в Саратовской области, приведены ниже:

3343 * 3,0м3чел./год = 10029 м3/год

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Водоснабжение

Водопроводные сети и сооружения Пинеровского МО находятся на балансе СПОК «ПИНЕРОВКА».

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Пинеровского МО служат подземные воды водоносных комплексов неоген-четвертичных, верхнемеловых и нижнемеловых отложений, вскрываемых артезианскими скважинами.

Вода из артезианских скважин преимущественно пресная, гидрокарбонатно-хлоридная, гидрокарбонатно-сульфатная и сульфатно-хлоридная с минерализацией от 1 до 3 г/л.

Протяжённость магистральных сетей водоснабжения на территории Пинеровского МО составляет 12,8 км.

| Количество водонапорных башен | Количество скважин | Количество насосных станций | Адрес/местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Р.п. Пинеровка ул. Новая 93 |
|  | 2 |  | Р.п. Пинеровка ул Заводская 2Г |
|  | 1 |  | Р.п. Пинеровка, Ул. Новая 93 |
|  |  | 1 | Р.п. Пинеровка, Ул.Заводская 2 "Б" |
| 1 |  |  | С. Алмазово севернее дома №56, Ул. Советская |
|  | 2 |  | С. Алмазово ул. Советская |

#### Водоотведение

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения в Пинеровском МО – филиал СПОК «ПИНЕРОВКА».

Водоотведение р.п. Пинеровка осуществляется централизованно через систему напорно-самотечных коллекторов при помощи канализационной насосной станции, расположенной по адресу р.п. Пинеровка ул. Заводская 26 "Б".

Численность населения, обеспеченного хозяйственно-бытовой канализацией, составляет 2883 человек.

Проектная производительность канализационных очистных сооружений – 7500 м3/сутки, фактическая 800 м3/сутки.

Технологическая схема очистки сточных вод представляет собой перекачку в пруд-накопитель и далее на рельеф местности.

На территории Пинеровского МО также имеются локальные очистные сооружения при предприятиях. Технологическая схема очистки сточных вод состоит из локальной очистки (механическая и реагентная) и биологической очистки через пруды-отстойники. На предприятиях осуществляется организация производственного контроля за сточными водами и ведётся мониторинг по наблюдательным скважинам. Техническое состояние локальных очистных сооружений удовлетворительное. Требуется ремонт и реконструкция очистных сооружений.

Местная система канализации в частном секторе Пинеровского МО представлена сборными резервуарами (сливными ямами), где удаление сточных вод производится методом откачивания и вывозом спецавтотранспортом (ассенизационные машины) на организованные свалки. Санитарно-эпидемиологические заключения на сливные ямы отсутствуют.

#### Теплоснабжение

В настоящее время источниками теплоснабжения жилого фонда Пинеровского МО являются котельные, индивидуальные водогрейные колонки и отопительные котлы. На территории Пинеровского МО расположены следующие источники тепловой энергии. Также на территории МО расположены ведомственные котельные и котельные при промышленных предприятиях, обслуживаемые собственниками данных котельных. В качестве топлива котельные используют природный газ.

#### Газоснабжение

Эксплуатацию газового хозяйства Пинеровского МО осуществляет филиал АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов.

Источником газоснабжения Пинеровского является природный газ, который подается по отводу от магистрального газопровода Петровск – Новопсков диаметром ∅530-325 мм и давлением P=5,5 МПа.

От отвода запитана ГРС «Балашов».

Текущая загруженность ГРС составляет 25%.

От газораспределительной станции (ГРС) газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ Пинеровского МО. На выходе из ГРС давление газа P вых=1,2 МПа.

Существующая система газоснабжения трехступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам высокого давления I категории — 1,2 МПа, среднего — 0,3 МПа и низкого — 0,003 МПа.

На территории Пинеровского МО расположено 13 ГРП с регуляторами давления. Все газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) Пинеровского МО находятся на балансе филиала АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов.

#### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Пинеровского МО осуществляется электроэнергией по существующим сетям 35-110 кВ, обслуживаемых Прихоперским производственным отделением филиала ПАО "РОССЕТИ Волга" - "Саратовские распределительные сети", на балансе которого также находятся линии электропередач напряжением 10-0,4 кВ.

Электроснабжение Пинеровского МО в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанцию ПС «Пинеровка» 110/35/10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ПАО "РОССЕТИ Волга".

Через электроподстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ, которые связываются между собой разветвленными кольцевыми воздушными линиями электропередач, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты Пинеровского МО.

#### Связь

Услуги телефонной связи общего пользования на территории Пинеровского МО оказывают различные операторы стационарной и сотовой подвижной связи (СПС), предоставляющие абонентам весь спектр услуг связи и передачи данных. В Пинеровском МО функционирует 1 автоматическая телефонная станция. Междугородняя связь и связь абонентов с АТС осуществляется посредством воздушных и кабельных линий связи.

В Пинеровском МО располагается 1 отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» по адресу р.п. Пинеровка, ул. Советская д. 39.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют несколько операторов связи:

- Билайн;

- МТС;

- Мегафон;

- Теле 2.

Существующая сеть связи позволяет удовлетворить информационные потребности граждан.

# ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

# ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

    - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

    - величины новых нагрузок;

    - показатели качества поставляемого ресурса;

    - показатели степени охвата потребителей приборами учета;

    - показатели надежности поставки ресурсов;

    - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

    - показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Пинеровского МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

    - обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

    - улучшение качества коммунального обслуживания населения	по системе водоснабжения;

    - обеспечение энергосбережения;

    - снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

    - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

    - максимальная газификация территорий;

    - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами	реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

    - повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

    - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

#### Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Критерий, характеризующий информационную доступность для потребителей услуг организации коммунального комплекса, оценивается как наличие или отсутствие свободного доступа к информации о деятельности организации коммунального комплекса неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса».

#### Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 21.

Таблица 21

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства РФ (ГОСТ Р 54149 – 2010 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»). Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии 1 источника питания, отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода. Обеспечение нормативной температуры воздуха: в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - -31°С и ниже, - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С); в других помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/см²); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/см²); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С Допустимое превышение нормативной температуры - не более 4°C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C;снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается. Отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается. |
| Водоснабжение | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»); Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/см²) до 0,6 МПа (6 кгс/см²); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/см²). Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*), отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается, отклонение давления не допускается. |
| Водоотведение | Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года. Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |
| Газоснабжение | Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87). Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 Мпа. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в течение 1 месяца. Отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. Отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |

Ресурсоснабжающие и обслуживающие организации должны обеспечивать качество предоставляемых услуг не ниже показателей, указанных в таблице 21 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

#### Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2013 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 22.

Таблица 22

Данные по приборам учета ресурсов

|  | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Электрическая энергия | Тепловая энергия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | 100% | 25% | н/д | 100% | н/д |
| Многоквартирные жилые дома | 100% |  | н/д | 100% | н/д |
| Прочие потребители | 100% |  | н/д | 100% | н/д |

Охват приборами учета в среднем составляет около 60% по всем видам ресурсов. Требуется доведение уровня оснащенности до 100% согласно Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения приведена в таблице 23.

Таблица 23

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2043 гг. |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения Пинеровского МО | Администрация Пинеровского МО | МБ | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 2 | Строительство новых водопроводных сетей в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | ПСД | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 3 | Реконструкция 5 артезианских скважин | Администрация Пинеровского МО | МБ | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 4 | Капитальный ремонт ВНС II подъема | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение | 0 | 0 |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | ПСД | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 6 | Реконструкция и замена оборудования КНС | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 7 | Реконструкция канализационных сетей Пинеровского МО | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 8 | Строительство канализационных сетей в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | 0 | 0 | ПСД | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 9 | Прокладка новых канализационных коллекторов в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | 0 | 0 | ПСД | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 10 | Строительство сетей дождевой канализации на территории Пинеровского МО | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | 0 | 0 | ПСД | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |

#### Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 24.

Таблица 24

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. | 2031-2043 гг. |
| 1 | Реконструкция изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 2 | Строительство ЛЭП 10 кВ в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 |  |  | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в районах планируемой жилой застройки | Администрация Пинеровского МО | МБ | 0 |  |  | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |

#### Программа инвестиционных проектов в области обращения с ТКО

Программой не предусмотрены инвестиционные проекты в области санитарной очистки территории.

#### Программа инвестиционных проектов газоснабжения

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения приведена в таблице 25.

Таблица 25

Оценка финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения

| № п/п | Технические мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2025 гг. | 2026-2030 гг. |
| 1 | Размещение ПРГ в районах планируемой жилой застройки | АО «Газпром газораспределение Саратовская область» | ВБ | 0 | 0 | 0 | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 2 | Реконструкция изношенных участков газопровода | АО «Газпром газораспределение Саратовская область» | ВБ | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |
| 3 | Размещение газораспределительных сетей в районах планируемой жилой застройки | АО «Газпром газораспределение Саратовская область» | ВБ | 0 |  |  | Определение объема финансирования после разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение |

#### Программа инвестиционных проектов в области связи

Программой не предусмотрены инвестиционные проекты в области связи.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В программах Пинеровского МО не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Программа реализуется на всей территории Пинеровского МО. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Пинеровского МО.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменения условий функционирования систем коммунального комплекса, повлекшие, значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных программой.

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории поселения организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами администрации поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса.

Порядок участия должностных лиц Администрации Балашовского муниципального района в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей предоставляемых услуг;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2019 по 2030, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

# ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТАРИФОВ, ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пинеровского МО. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности.

Использование в качестве источников финансирования программных мероприятий тарифов платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры является недостаточным для полного восстановления качественной работы всех систем коммунальной инфраструктуры, а может только поддерживать текущее состояние. Поэтому для полного обеспечения эффективного функционирования систем коммунального хозяйства необходимо привлечение дополнительных финансовых средств, в частности, за счет софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Пинеровского МО. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Пинеровского МО совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

В таблице 26 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги.

Таблица 26

Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги Пинеровского МО

| Услуги | Уровень тарифов на коммунальные услуги | Темп роста % |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |  |
| Холодное водоснабжение СПОК «ПИНЕРОВКА» | 44,85 руб./м3 | 46,81 руб./м3 | 4,37 |
| Водоотведение СПОК «ПИНЕРОВКА» | 44,85 руб./м3 | 46,81 руб./м3 | 4,37 |
| Электроснабжение Прихоперское производственное отделение филиала ПАО "РОССЕТИ Волга" - "Саратовские распределительные сети" | 3,48 руб./кВ.ч | 3,55 руб./кВ.ч | 2 |
| Газоснабжение ФЛ АО "Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Балашов | 5,75 руб./м3 | 5,75 руб./м3 | 0,0 |

Как видно из таблицы ожидается рост тарифов по системам электроснабжения и газоснабжения.

# ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги.